## Slide 1: Programmierschnittstelle - Edxx
Ausgangssituation:
Die SaCoSone Steuerung verwendet zur Parametrierung sogenannte
.edxx-Dateien, die in blockweise verschlüsselten Bereichen die
jeweiligen Werte enthalten. Das Aufspielen der Dateien erfolgt über das
Parametrierwerkzeug SaCoSone EXPERT. Die Sicherheit der Daten und
die Berechtigungsprüfung wird über Zertifikate und Krypto-Schlüssel
sichergestellt, die auf ETokens (SafeNet) benutzerbezogen hinterlegt sind.
In der Entwicklung werden Drittanbieter-Tools (Matlab, Excel) zur Erstellung
und Verwaltung von Parameterdatensätzen verwendet.
Konsequenz: Es wird eine Programmierschnittstelle benötigt, die es
ermöglicht aus diesen Tools lesend und schreibend auf .edxx Dateien
zugreifen zu können.

## Slide 2: Systemarchitektur
SaCoSone
EXPERT
VAMAPARA
(SAP)
SaCoSone
Gateway
MDT.Parameter
Interface
.edxx Datei
Matlab
Excel (VBA)
EToken (SafeNet)
.edxx Datei
.edxx Files
.edxx File
(merged)

## Slide 3: Lieferumfang
MDT.ParameterInterface_x.y.z.zip
x.y.z = Version
MDT.ParameterInterface.dll
EXPERT.AbstractFactory.dll
EXPERT.Common.dll
EXPERT.Data.dll
EXPERT.IO.dll
EXPERT.Security.dll
EXPERT.Tree.dll
EXPERT.Utility.dll
MD.Framework.dll
MD.Framework.Communication.dll
MD.Framework.Security.dll
Pkcs11Interop.dll
register.cmd
unregister.cmd

## Slide 4: Benutzung - Installation
MATLAB
EXCEL (VBA)
1. Bereitgestellte .dll-Dateien in beliebiges
Arbeitsverzeichnis kopieren
2. Die Datei „register.cmd“ im Arbeitsvereichnis als
Administrator ausführen. Dadurch wird die Schnittstelle
als COM-Objekt im Windows-System registriert.
3. Excel öffnen und VBA Editor aufrufen (ALT+F11). Unter
Extras->Verweise in der Liste der verfügbaren Verweise
den Eintrag „MDT.ParameterInterface“ selektieren.
1. Bereitgestellte .dll-Dateien in beliebiges
Arbeitsverzeichnis kopieren

## Slide 5: Benutzung - Initialisierung
MATLAB
EXCEL (VBA)
% Laden der .NET Bibliothek
asm = NET.addAssembly([cd '\MDT.ParameterInterface.dll']);
% Zugriff auf die zentrale Schnittstelle
serviceinstance = MDT.ParameterInterface.ExpertDataService;
% Initialisierung mit dem EToken Passwort
serviceinstance.Initialize('123456789')
Hinweis: Sollten referenzierte Dateien nicht im
aktuellen Verzeichnis liegen, muss der komplette Pfad
angegeben werden.
' Zugriff auf zentrale Schnittstelle
Dim serviceinstance As MDT_ParameterInterface.ExpertDataService
Set serviceinstance = New MDT_ParameterInterface.ExpertDataService
' Initialisierung mit dem EToken Passwort
serviceinstance.Initialize('123456789')

## Slide 6: Benutzung – Daten schreiben (1)
MATLAB
EXCEL (VBA)
% Einen Ausgabekanal anlegen
writer = serviceinstance.CreateWriter([cd '\test_out.edxx']);
% Hilfsobjekt für ExpertDataType-Konstanten anlegen
types = MDT.ParameterInterface.ExpertDataTypes;
% Einen skalaren Parameter anlegen
param = MDT.ParameterInterface.ExpertParameter;
param.Id = '29-00002';
param.ParentId = '29-00000';
param.Name = 'my__Boolean_Parameter';
param.ReadLevel = 0;
param.WriteLevel = 0;
param.IsImoRelevant = false;
param.IsConfigureMode = false;
param.ExpertDataType = types.Boolean;
param.SetValue(true);
writer.SetParameter(param)
' Einen Ausgabekanal anlegen
Dim outputFile As String
outputFile = Application.ActiveWorkbook.Path & "\test_out.edxx"
Dim writer As MDT_ParameterInterface.IExpertFileWriter
Set writer = serviceinstance.CreateWriter(outputFile)
' Hilfsobjekt für ExpertDataType-Konstanten anlegen
Dim types As New MDT_ParameterInterface.ExpertDataTypes
' Einen skalaren Parameter anlegen
Dim param As New MDT_ParameterInterface.ExpertParameter
With param
.id = "29-00002"
.ParentId = "29-00000"
.Name = "my_Boolean_Parameter"
.ReadLevel = 0
.WriteLevel = 0
.IsImoRelevant = False
.IsConfigureMode = False
.ExpertDataType = types.Boolean
.SetValue (True)
End With
Call writer.SetParameter(param)

## Slide 7: Benutzung – Daten schreiben (2)
MATLAB
EXCEL (VBA)
% Einen array-wertigen Parameter anlegen
param = MDT.ParameterInterface.ExpertParameter;
param.Id = '29-00005';
param.parentID = '29-00001';
param.Name = 'my_Map_Parameter';
param.ReadLevel = 0;
param.WriteLevel = 0;
param.IsImoRelevant = false;
param.IsConfigureMode = false;
param.UnitX = '°C';
param.UnitY = 'K';
param.Unit = 'bar';
param.ExpertDataType = types.Map;
param.SetLowerLimit(0);
param.SetUpperLimit(200);
xvalues = [1 2 3];
yvalues = [5 6 7];
mapvalues = [12.34 0 0; 1 47.11 0; 0 0 0]; % 3x3-Map
param.SetValue(mapvalues);
param.SetXAxisValues(xvalues);
param.SetYAxisValues(yvalues);
writer.SetParameter(param)
' Einen array-wertigen Parameter anlegen
Dim mapValues(0 To 2, 0 To 2) As Single
mapValues(0, 0) = 12.34
mapValues(1, 0) = 0
mapValues(2, 0) = 0
mapValues(0, 1) = 1
mapValues(1, 1) = 47.11
mapValues(2, 1) = 0
mapValues(0, 2) = 0
mapValues(1, 2) = 0
mapValues(2, 2) = 0
Dim mapXAxisValues(0 To 2) As Single
mapXAxisValues(0) = 1#
mapXAxisValues(1) = 2#
mapXAxisValues(2) = 3#
Dim mapYAxisValues(0 To 2) As Single
mapYAxisValues(0) = 5#
mapYAxisValues(1) = 6#
mapYAxisValues(2) = 7#
Dim paramMap As New
MDT_ParameterInterface.ExpertParameter
With paramMap
.id = "29-00005"
.ParentId = "29-00000"
.Name = "my_Map_Parameter"
.ReadLevel = 0
.WriteLevel = 0
.IsImoRelevant = False
.IsConfigureMode = False
.UnitX = "°C"
.UnitY = "K"
.Unit = "bar"
.ExpertDataType = types.Map
.SetLowerLimit (0#)
.SetUpperLimit (200#)
.SetValue (mapValues)
.SetXAxisValues mapXAxisValues
.SetYAxisValues mapYAxisValues
End With
Call writer.SetParameter(paramMap)

## Slide 8: Benutzung – Daten schreiben (3)
MATLAB
EXCEL (VBA)
% Konsistenz-Prüfung der Daten durchführen
validationResult = writer.Validate
% Datei speichern
if(validationResult.IsValid)
writer.Save
else
Disp(validationResult.errorMessage)
end
' Konsistenz-Prüfung der Daten durchführen
Dim validationResult As MDT_ParameterInterface.IValidationResult
Set validationResult = writer.Validate()
' Datei speichern
If (validationResult.IsValid) Then
writer.Save
Else
MsgBox ("Could not save file: " & validationResult.errorMessage)
End If

## Slide 9: Benutzung – Daten einlesen
MATLAB
EXCEL (VBA)
% Eine Datei für lesenden Zugriff öffnen
reader = serviceinstance.CreateReader([cd '\test_in.edxx']);
% Parameteranzahl abfragen
parameterCount = reader.GetParameterCount
% Parameter für einen Index abfragen [0; parameterCount-1]
parameter = reader.GetParameter(<index>)
% Parameter für eine bestimmte Id abfragen
Parameter = reader.GetParameterByIndex(‚10-12345')
' Eine Datei für lesenden Zugriff öffnen
Dim inputFile As String
inputFile = Application.ActiveWorkbook.Path & "\test_in.edxx"
Dim reader As MDT_ParameterInterface.IExpertFileReader
Set reader = serviceinstance.CreateReader(inputFile)
' Parameteranzahl abfragen
Dim parameterCount As Integer
parameterCount = reader.GetParameterCount
' Parameter für einen Index abfragen [0; parameterCount-1]
Dim parameter As MDT_ParameterInterface.IExpertParameter
Set parameter = reader.GetParameter(<index>)
' Parameter für eine bestimmte Id abfragen
Dim parameter As MDT_ParameterInterface.IExpertParameter
Set parameter = reader.GetParameterById(„10-12345“)

## Slide 10: Benutzung – Eigenschaften Parameter-Objekt (1)
Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung
parameter.id | String | Liefert die Id des Parameters in der Form <Rolle>-<Id>.
parameter.ParentId | String | Liefert die Id des übergeordneten Knotens in der Form <Rolle>-<Id>. Sollte es sich um einen Root-Knoten handeln wird NULL zurückgeliefert.
parameter.Name | String | Der Name des Parameters, wie er im SaCoSone Expert angezeigt wird.
parameter.ReadLevel | Integer | Der Leselevel des Parameters.
parameter.WriteLevel | Integer | Der Schreiblevel des Parameters.
parameter.ExpertDataType | String | Der Datentyp des Parameters (BOOLEAN, INTEGER, REAL, CURVE, MAP).
parameter.Unit | String | Die Einheit des Parameters.
parameter.UnitX | String | Die Einheit der X-Achse von Curve/Map Parametern.
parameter.UnitY | String | Die Einheit der Y-Achse von Map Parametern.
parameter.IsImoRelevant | Bool | Wert, der angibt, ob ein Parameter in die Berechnung der IMO-Checksumme eingeht.
parameter.IsConfigureMode | Bool | Wert, der angibt, ob ein Parameter nur im Configure-Mode geändert werden kann.
parameter.GetLowerLimit() | <T> | Das untere Limit des Bereichs der gültigen Werte für den Parameter.
parameter.SetLowerLimit(<T> value) | void | Setzt das untere Limit des Bereichs der gültigen Werte für den Parameter.
parameter.GetUpperLimit() | <T> | Das obere Limit des Bereichs der gültigen Werte für den Parameter.
parameter.SetUpperLimit(<T> value) | void | Setzt das obere Limit des Bereichs der gültigen Werte für den Parameter.

## Slide 11: Benutzung – Eigenschaften Parameter-Objekt (2)
Eigenschaft | Datentyp | Beschreibung
parameter.GetValue() | <T>, Array<T> | Der Wert des Parameters als skalarer Wert (Boolean, Integer, Real), 1-dimensionales Array (Curve) oder 2-dimensionales Array (Map).
parameter.SetValue(<T> value), parameter.SetValue(Array<T> values) | void | Setzt den Wert des Parameters als skalarer Wert (Boolean, Integer, Real), 1-dimensionales Array (Curve) oder 2-dimensionales Array (Map).
parameter.SizeX | Integer | Die Länge der X-Achse.
parameter.SizeY | Integer | Die Länge der Y-Achse.
parameter.GetXAxisValues() | Array<float> | Die Werte der X-Achse eines Curve/Map Parameters.
parameter.SetXAxisValues(Array<float> values) | void | Setzt die Werte der X-Achse eines Curve/Map Parameters.
parameter.GetYAxisValues() | Array<float> | Die Werte der Y-Achse eines Map Parameters.
parameter.SetYAxisValues(Array<float> values) | void | Setzt die Werte der Y-Achse eines Map Parameters.

## Slide 12: Benutzung – Fehlerbehandlung
MATLAB
EXCEL (VBA)
Laufzeit-Fehler in der Schnittstelle werden
von Matlab direkt verarbeitet und mit ihrer
entsprechenden Fehlermeldung in der
Konsole ausgegeben.
' Erstellen einer Fehlerbehandlungsroutine, die dafür
' sorgt, dass bei Fehlern der entsprechende Text im
' VBA-Popup-Fenster ausgegeben wird
Dim mErrorInfo As
MDT_ParameterInterface.IExpertServiceErrorInfo
Private Sub ErrorHandler()
On Error GoTo 0
Dim message As String
If (mErrorInfo.IsError) Then
message = „Parameter Data Service error: " &
vbNewLine & mErrorInfo.GetLastError()
Else
message = "Error: (" & Err.Number & ") " &
Err.Description
End If
message = message & vbNewLine &
vbNewLine & "Press Ctrl-C to copy text"
MsgBox message, vbCritical
Call serviceinstance.Shutdown
End
End Sub
' Behandeln von Fehlern in eigenen Verarbeitungs-
' Routinen
Public Sub My_Routine()
If handleErrors Then On Error GoTo Error
' --- Hier kommt ihr Code ----
Exit Sub
Error:
Call ErrorHandler
End Sub